Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette

Marché Public à Procédure Adaptée

passé en application de l’article 28 du code des marchés publics

CCTP

TRAVAUX DE MACONNERIE

Maîtrise d’Ouvrage :

ENSA PLV
144 avenue de Flandre

75019 PARIS

Novembre 2011

SOMMAIRE

CHAPITRE 0 - GENERALITES	4

Art. 0. 1 - Objet du Marché	4

Art. 0. 2 - Définition des prestations	4

Art. 0. 3 - Environnement du projet et contraintes	5

Art. 0. 4 - Documents à consulter	5

Art. 0. 5 - Limites de prestations	5

0.5.1 - Travaux à la charge du présent lot	5

Art. 0. 6 - Règlements et normes	6

Art. 0. 7 - Installation et implantation du matériel	6

Art. 0. 8 - Hypothèses de base	7

0.8.1 - Bases de calculs	7

0.8.2 - Distribution électrique	8

0.8.3 - Qualité et origine des matériaux et des matériels	9

Art. 0. 9 - Prescriptions spéciales aux matériels et mode d'exécution	9

0.9.1 - Protection du matériel	9

0.9.2 - Installation et implantation du matériel	10

Art. 0. 10 - Documents à fournir par l'entreprise et engagements	11

0.10.1 - Travaux à la charge du présent lot	11

0.10.2 - Avec sa proposition	11

0.10.3 - Pendant les travaux	12

0.10.4 - Essais	12

0.10.5 - A la réception	12

Art. 0. 11 - Garantie	14

0.11.1 - Garantie de parfaite réalisation :	14

0.11.2 - Garantie de fonctionnement :	14

0.11.3 - Garantie du matériel	14

CHAPITRE 1 - distribution electrique	15

Art. 1. 1 - Dépose de l’installation existante	15

Art. 1. 2 - Alimentations principales	15

Art. 1. 3 - Tableaux divisionnaires	15

Art. 1. 4 - Distribution terminale	17

Art. 1. 5 - Distribution des circuits d’éclairage scénique	18

Art. 1. 6 - Chemins de câbles et conduits isolants	18

Art. 1. 7 - Distribution des circuits d’éclairage	19

Art. 1. 8 - Distribution des circuits d’éclairage de sécurité	20

CHAPITRE 2 - Eclairage	20

Art. 2. 1 - Eclairage normal	20

2.1.1 - Niveaux d’éclairement	20

2.1.2 - Descriptif des luminaires	20

Art. 2. 2 - Pose et Réglage des appareils	24

Art. 2. 3 - Eclairage de sécurité.	24

Art. 2. 4 - Gestion des circuits d’éclairage	25

CHAPITRE 3 - réseaux	26

Art. 3. 1 - Baies et coffrets d’équipements	26

Art. 3. 2 - Réseau de communication générique (VDI)	26

3.2.1 - Répartiteur et brassage	26

3.2.2 - Structure de câblage	27

3.2.3 - Distribution	27

Art. 3. 3 - Réseau de commande d’éclairage scénique	27

3.3.1 - Répartiteur et brassage	27

3.3.2 - Lignes pour liaisons de commande d’éclairage scénique	28

3.3.3 - Distribution	28

CHAPITRE 4 - OUVRAGES COMPLEMENTAIRES	29

Art. 4. 1 - Déplacement des lisses latérales de scène	29

Art. 4. 2 - Fixation de la porteuse centrale	29

# GENERALITES

## Objet du Marché

Le présent C.C.T.P. concerne des travaux de maçonnerie  à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette, situé au 3° étage dans les locaux de l’école, 144, avenue de Flandre, 75019 PARIS.

Le présent marché a pour objet le choix d’une entreprise pour des travaux de Maçonnerie suivant :

-création de regards pour le circuit de chauffage (rue intérieure)

-pose de porte « va et viens » dans une salle de cours (309-311)

-fourniture  et pose  d’une porte coupe-feu (escalier 00B)

-réalisation de petits locaux de stockages dans les cages d’escaliers (002 ; 009)

-modification d’un sanitaire dans la vidéothèque

Locaux : Ecole d’architecture

L’entreprise devra se rendre sur les lieux du futur chantier.

Lors de cette visite, il lui sera explicité le détail des prestations demandées.

L'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations décrites ou non, nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de son lot et à leur complet achèvement.

## Définition des prestations

Le titulaire du présent lot aura à sa charge les travaux et prestations suivantes :

- La dépose des installations existantes

- La mise en œuvre de travaux de maçonnerie

- La parfaite coordination de travaux avec les entreprises des autres lots

Les entreprises soumissionnaires devront prévoir, dans leur offre, tous les travaux indispensables à l'achèvement complet des ouvrages concernant ces travaux.

Le présent document n'est pas limitatif, en conséquence, l'Entrepreneur devra prévoir dans sa soumission :

- Le coût des études et de tous les plans d’exécution et d’atelier nécessaires à la réalisation des ouvrages à remettre aux intervenants concernés avant tout début d'exécution des travaux ;

- Tous les travaux indispensables, dans l'ordre général et par analogie, étant entendus qu'il doit assurer le parfait et complet achèvement des ouvrages en ce qui concerne ce corps d’état, sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et devis descriptifs.

- Les autocontrôles et les essais à mener avec la maîtrise d’ouvrage

- L’établissement des documents des ouvrages exécutés

Les prix et quantités qui seront portés aux Devis de l'Entreprise s'entendent, compte tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent C.C.T.P., des plans, du Cahier des Clauses Techniques Communes et des règlements en vigueur et des règles de l'art pour un complet et parfait achèvement des ouvrages, quand bien même les travaux ne seraient mentionnés que dans l'une des pièces indiquées ci-dessus, ou omis, mais découleraient de l'intervention logique à la limite de deux corps d'états.

Les entrepreneurs soumissionnaires sont tenus de répondre impérativement à la solution de base prévue au présent C.C.T.P.

Si toutefois l’entrepreneur présente des variantes de son choix, il devra inclure aussi dans son offre toutes les incidences techniques et financières sur les autres corps d’état ; en cas d’oubli, ces incidences seront considérées comme incluses d’office dans son prix.

Le Maître d’ouvrage se réservent le droit de refuser les variantes de l’entreprise et d’exiger l’exécution du la solution de base.

Si, dans les descriptions, certaines désignations paraissent incomplètes ou imprécises, il appartiendra à l’entrepreneur consulté, avant de remettre son offre, d’obtenir auprès du Maître d’ouvrage, tous les renseignements complémentaires utiles, de façon à ce que le prix forfaitaire proposé par lui dans son engagement, s’applique bien aux travaux du corps d’état intéressé, complètement terminés, en bon état d’utilisation suivant les normes DTU et toutes les règles de l’art de bonne construction.

## Environnement du projet et contraintes

Etant donné que les travaux prévus au titre du présent marché sont fortement liés aux équipements et bâtiments existants, tous les candidats sont invités, en phase d'offre, à visiter le site afin de recueillir tous les éléments leur permettant de préciser leurs propositions.

Ces visites seront réalisées avec l'autorisation et suivant une organisation qui sera précisée dans le Règlement de Consultation.

Après la signature de son marché, l’entreprise ne peut, en aucune façon, prétendre à une plus value de quelque nature que ce soit, lié à une méconnaissance des lieux.

## Documents à consulter

En plus des documents d'ordre général, l'Entrepreneur devra prendre connaissance des documents suivants :

- Descriptif de tous les corps d’états

Ainsi que tous les autres documents indiqués dans la liste des pièces.

Elle pourra mieux mesurer l'incidence des travaux des autres corps d’états sur les siens propres et elle ne pourra arguer de son ignorance pour ne pas exécuter un travail qui ne serait pas expressément décrit dans le chapitre " Travaux de Maçonnerie " mais qui serait la conséquence directe ou indirecte de travaux dus par les autres corps d'états. Elle ne pourra pas, non plus, demander un supplément quelconque à son forfait pour les travaux accessoires dus à son corps d’état au titre de ces travaux.

## Limites de prestations

Le but à atteindre est la réalisation conforme aux normes, aux règlements en vigueur et aux spécifications du présent CCTP, la livraison constatée de Travaux de Maçonnerie en bon Etat d’exécution après mise en œuvre faisant l'objet du présent chapitre.

Les entreprises soumissionnaires doivent prendre connaissance des lieux avant de remettre leur offre.

Les limites des prestations entre le présent lot de marché de travaux et les autres lots ou les autres marchés sont données ci-dessous, l’objectif à atteindre étant la finition complète des installations faisant partie des prestations du présent lot :

### Travaux à la charge du présent lot

- La réalisation de Travaux de Maçonnerie et le rebouchage des percements réalisés à cet effet.

- Toutes les autres prestations décrites dans le présent CCTP.

(Liste non exhaustive)

## Règlements et normes

## En complément des indications du C.C.T.P., il est précisé que les ouvrages du présent lot sont soumis à l'ensemble des règlements en vigueur et en particulier :

- NORMES FRANCAISES homologuées éditées par l'A.F.N.O.R.

- CAHIER DES CHARGES - D.T.U., édité par le C.S.T.B.

- REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION, DE CALCUL ET D'EXECUTION DES OUVRAGES, éditées par le C.S.T.B.

- REGLEMENT DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE ET LES RISQUES DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

Et d'une manière générale, à tous les textes législatifs et réglementaires et notamment ceux contenus dans le R.E.E.F.

Cette liste n'est pas limitative et, pour l'ensemble des textes, cités ou non, il sera toujours fait application de la dernière édition, avec mise à jour, additifs, rectificatifs, etc. en vigueur à la date fixée pour la remise des offres.

Plus particulièrement, les travaux seront exécutés suivant les spécifications des documents suivants :

- Textes officiels, lois, décrets, arrêtés, circulaires et leurs additifs, ainsi qu'aux fiches, notes et commentaires qui les précisent et ce dans les dernières éditions,

- Publications du CSTB, notices et Documents Techniques Unifiés (DTU).

- Décret 77.996 du 19 août 1977 sur l'hygiène et la sécurité sur les chantiers,

- Projets et décrets ou règles, faisant état de pratiques courantes de la profession, proposés à l'homologation,

- Règles interprofessionnelles pour les garanties résultant des obligations d'assurance,

- Décret 88.1056 du 14 novembre 1988 et additifs relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, (livre II du code du travail - titre III : hygiène et sécurité des travailleurs)

- Décrets 83.721 et 83.722 du 2 août 1983 du Code du Travail (Eclairage des lieux de travail)

Et plus particulièrement :

- Norme NFC 11.001 : relative aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique,

- Norme NFC 15.100: et additifs relatifs aux installations électriques à basse tension et aux règles de distribution.

- Norme NFC 13.100 et 13.200 concernant les installations électriques haute tension

## Documents à fournir par l'entreprise et engagements

### Travaux à la charge du présent lot

La réalisation de tous travaux (dépose, démolitions, percements …) qui gêneraient la réalisation des Travaux de Maçonnerie

Avec sa proposition

Les documents généraux de la consultation précisent les conditions et les délais dans lesquels les entreprises doivent remettre leurs propositions ainsi que les documents techniques afférents. La proposition de l'entreprise est considérée comme répondant au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) lequel défini l'installation projetée, ainsi qu'un critère de performances à atteindre.

Les soumissionnaires devront, de plus, visiter le site et prendre connaissance des dossiers des autres lots techniques et se coordonner avec ces derniers pour la parfaite réalisation des travaux. Ils sont tenus de répondre aux demandes de prestations souhaitées et décrites par le maître d’ouvrage  suivant les différentes phases des travaux et jointes au CCTP et doivent indiquer en face des différents articles ou chapitres la description des matériaux à mettre en œuvre, décrit au présent C.C.T.P.

Avant les travaux :

Au cours de son étude, l'entreprise doit respecter impérativement les différentes demandes du Maître d'ouvrage sur les dénominations et déterminations des locaux, mais aussi des exigences techniques des autres corps d'état, afin d'établir les plans d'exécution des ouvrages qu'elle a à coordonner sur le chantier.

Le Maître d'ouvrage exigera de l'entreprise adjudicataire du présent lot de décrire tous les matériaux entrant dans la réalisation des ouvrages. Une attention toute particulière sera apportée pour ceux qui ne seront pas explicitement définis dans les documentations où qui font l'objet d'un choix esthétique.

### Pendant les travaux

Il appartiendra à l'entrepreneur de provoquer, en temps, toute demande de renseignements techniques qui s'avéreraient nécessaires pour la bonne compréhension des travaux à exécuter. Si l'entreprise est amenée à établir des plans modificatifs pendant ces travaux, chaque plan modifié sera indiqué et daté, il fera l'objet d'une diffusion pour approbation écrite au Maître d’Ouvrage. En face de l'indice, seront indiquées clairement les raisons de la demande de la modification.

L'entrepreneur ne pourra modifier lui-même quoi que ce soit aux plans et aux pièces écrites qui lui auront été remis, par contre, il devra signaler au Maître d’Ouvrage  toutes les erreurs, omissions, imprécisions afin qu'il soit porté remède dans les plus brefs délais.

Tout ouvrage exécuté sans l'accord du Maître d’Ouvrage sera refusé et remis à l'état souhaité par la Maître d’Ouvrage aux frais et à la charge totale de l'entreprise, sans que ceci nuise au planning général des travaux.

Une liste récapitulative de tous les plans émis comportant la date de chaque plan origine, ainsi que les indices et dates de toutes les modifications sera diffusée à la Maîtrise d’Ouvrage.

En outre, l'entreprise doit déléguer un de ses responsables pour accompagner le représentant de la Maîtrise d'Ouvrage lors de ses visites de contrôle et de réception sur le chantier.

L’entreprise devra fournir les documents nécessaires à la constitution du dossier GE2.2 qui doit être transmis à la commission de sécurité.

### A la réception

Aussitôt après la fin des Travaux  de  Maçonnerie et avant réception, l'entreprise devra fournir les documents d'exploitation suivants :

- Les derniers plans de récolement mis à jour,

- La demande de réception devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception,

- A la date de réception, tous les ouvrages au marché devront être entièrement exécutés,

- La visite de réception aura lieu en présence du Maître d'Ouvrage, de leurs représentants et de l'entrepreneur. Durant cette visite, il sera procédé à la vérification de la parfaite mise en œuvre des Travaux  de  Maçonnerie :

Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'entrepreneur. Les résultats feront l'objet d'un rapport détaillé par les représentants du Maître d’ouvrage.

A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserves ou refus de réception), sera consignée par un procès verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite.

    - Si le procès verbal fait état des réserves motivées par des omissions ou imperfections, l'entrepreneur disposera d'un délai de un mois pour exécuter les travaux demandés; passé ce délai, le Maître d'Ouvrage fera exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'entreprise défaillante.

- A l'achèvement des travaux, l'entrepreneur demande la suppression des réserves.

## Garantie

### Garantie de parfaite réalisation :

L'installateur garantit d'une façon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet de la spécification technique suivant les règles de l'art et compte tenu des règlements et décrets en vigueur.

Il sera tenu d'apporter à sa mise en oeuvre toutes modifications non conformes qui seraient exigées par le Maître d’ouvrage.

Les frais résultant de ces modifications seront à sa charge sans nuire au planning général des travaux.

### Garantie de bonne mise en œuvre des ouvrages du présent lot :

L'entreprise garantit les conditions de bonne mise en œuvre des Travaux  de  Maçonnerie qu'il aura à exécuter, compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu.