Accord Cadre

En application des articles 78,79 80 du code des marchés publics 
(Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
portant code des marchés publics)

NOR: EINM600207D

Fourniture de

Serveurs - Matériels réseaux

Imprimantes et traceurs

Cahier des clauses techniques particulières

REF MARCHE N° SMRIT-30200000-1-2017-12

La procédure de passation de l’accord cadre est celle des marchés passés selon une procédure adaptée en application de 
l’article 28, 30 du code des marchés publics

Le présent CCTP comporte 14 feuillets numérotés de 1 à 14

.

TABLEAU RECAPITULATIF DES ARTICLES DU C.C.T.P

1 Objet du CCTP	3

1.1 Objet du marché	3

1.2 Décomposition en tranches et lots	3

2 Description de la Fourniture	4

2.1 Contraintes techniques	4

2.2 LOT N°1 : Systèmes d'information et serveurs	5

2.2.1 Serveur Pédagogie/Administration/Recherche	5

2.3 LOT N°2 : Réseaux	6

2.4 LOT N°3 : Imprimantes et traceurs compatibles avec le parc existant composé des operating system :
 Windows XP, Debian, Mac OS X , Windows Serveurs 2000/2003 	7

3 Pénalités pour retard ou Non-conformité	11

4 Respect des Normes en vigueur	11

4.1.1 Unité centrale	11

4.1.2 Ethernet TCP/IP	11

5 Généralités	11

6 Câbles, Documentation et Pilotes	12

7 Application de la Garantie	12

8 Présentation de la réponse détaillée	13

9 ARTICLE 9 : Renseignements complémentaires	13

# Objet du CCTP

## Objet du marché

Le CCTP indique le type d’éléments à fournir.

L’objet de cet accord et des marchés qui seront conclus sur son fondement (marchés subséquents) est la fourniture de Serveurs - Matériels réseaux - Imprimantes et traceurs pour l’ensemble des services de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris la Villette.

Le présent accord-cadre sera attribué à trois titulaires maximum, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres.

N° de référence principal de la nomenclature: 48800000-6 - 32400000-7 - 30200000-1

Catégories :

| 48800000-6 | Systèmes d'information et serveurs. |
| --- | --- |
| 48811000-6 | Système de courrier électronique. |
| 48820000-2 | Serveurs. |
| 48821000-9 | Serveurs de réseau. |
| 48822000-6 | Serveurs informatiques. |
| 48823000-3 | Serveurs de fichiers. |
| 48824000-0 | Serveurs d'imprimantes. |
| 48825000-7 | Serveurs web . |
| 32400000-7 | Réseaux. |
| 32412110-8 | Réseau Internet. |
| 32412120-1 | Réseau Intranet. |
| 32413000-1 | Réseau intégré. |
| 32413100-2 | Routeurs. |
| 32420000-3 | Matériel de réseau. |
| 32421000-0 | Câblage de réseau. |
| 32422000-7 | Composants de réseau. |
| 32423000-4 | Nœuds de réseau. |
| 32424000-1 | Infrastructure de réseau. |
| 32425000-8 | Système d'exploitation de réseau. |
| 32426000-5 | Système de publication sur réseau. |
| 32427000-2 | Système de réseau. |
| 32428000-9 | Extension de réseau. |
| 32442300-6 | Émulateurs de terminal. |
| 30200000-1 | Matériel et fournitures informatiques. |
| 30232000-4 | Périphériques (appareils). |
| 30232100-5 | Imprimantes et traceurs. |
| 30232110-8 | Imprimantes laser. |
| 30232120-1 | Imprimantes matricielles. |
| 30232130-4 | Imprimantes graphiques couleur. |
| 30232140-7 | Traceurs. |
| 30232150-0 | Imprimantes à jet d'encre. |

Les prestations feront l’objet d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum

## Décomposition en tranches et lots

La prestation est fractionnée en 3 lots distincts.

LOT N°1 : Systèmes d'information et serveurs compatible avec le parc existant composé de l’operating system Windows 7,10..  de l’OS Mac OS X, et des OS serveurs ; Windows serveurs 2008R2/2012R2…, Debian, Free BSD

LOT N°2 : Matériels réseaux compatible avec le parc existant et particulièrement avec le protocole NetFlow,Ethernet Giga

LOT N°3 : Imprimantes et traceurs compatibles avec le parc existant composé de l’operating system 64 et 32 bits  W8,W7 Windows XP, Debian, Mac OS X , Windows Serveurs 2003/2008R2/2012R2

Bien évidemment le ou les soumissionnaires pourront répondre sur l’ensemble des lots.

# Description de la Fourniture

Les configurations suivantes, uniquement définies dans le but de comparer les offres, pourront être réduites ou complétées par des périphériques ou éléments complémentaires figurant dans le catalogue du titulaire du marché.

L'ensemble du matériel doit pouvoir bénéficier d’une garantie constructeur de 3 ans sur site.

Le détail de cette garantie et de son prix doit être précisé.

Pour chacune des configurations proposées, le titulaire devra indiquer le prix des options possibles.

## Contraintes techniques

Les caractéristiques techniques des différents lots  doivent correspondre à l'organisation informatique actuelle de l’ENSAPLV :

- les serveurs doivent être en rack, 
posséder un ou plusieurs connecteurs Ethernet de type RJ45,

- les Matériels réseaux doivent être administrable (ssh) et sécurisables
ils seront installés dans des armoires réseaux standard de 19 pouces

- les Imprimantes et traceurs devront veiller au respect de la politique d’impression des services de l'État. Guide pratique (septembre 2007). http://www.industrie.gouv.fr/pratique/cimir/guidepolitimpress.pdf*

L’ensemble des différents lots doivent répondre à l’esprit d’un état exemplaire et d’une administration eco-responsable développé sur le site :
http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=701

## LOT N°1 : Systèmes d'information et serveurs

Ils doivent présenter A MINIMA les caractéristiques suivantes.

### Serveur Pédagogie/Administration/Recherche

| N | désignation | Référence type |
| --- | --- | --- |
| 1 | BASE SERVEURS compatible avec le parc existant composé de l’operating system ( 32 et 64 bits) W8, W7 Windows 7, de l’OS Mac OS X, et des OS serveurs ; Windows serveurs 2008 R2,2012, 2016…, Debian, Free BSD |  |
|  | Boîtier | Rack 19 Pouces – 4 connecteurs PCI disponibles – 3 emplacements 3,5 pouces – 8 emplacement 2,5 pouces – Ouverture sans outils – Anneaux de cadenassage – Alimentation adéquat – silencieux |
|  | Processeur | quad-Processeur type intel Xeon |
|  | Mémoire Vive | 16 Go minimum |
|  | 2 Disques durs | DISQUE DUR SAS 630Go 15000 tr/min 16 Mo de cache DISQUE DUR SSD 500 Go |
|  | Contrôleur RAID / SATA | Raid 0,1 et 10/ Sata intégré |
|  | Carte graphique intégrée à la carte mère |  |
|  | Carte réseau 4 Voies | Ethernet 1000 T (RJ45) |
|  | Clavier 102 touches USB et souris optique USB |  |
|  | Interfaces/Connectique | 2x Ports USB 2.0 mini/ 1port USB 3,0 |
|  | CD/DVD | Combo DVD +/- RW double couche et logiciel de gravure |
|  | Compatible Vmware et duplication type Ghost | Compatible Debian |
|  | Sécurité Cadenas Anti-Ouverture UC /Kit AntiVol |  |
|  | Garantie 3 Ans - Intervention sur site en J+1 / Réparation J+2 |  |
|  | OPTIONS |  |
|  | Port USB 3,0 |  |
|  | Processeur |  |
|  | 2 disques durs SATA | 1To 10 000 Trs/mn 2To 10 000 t/min |

## LOT N°2 : Réseaux

Matériels réseaux compatible avec le parc existant et particulièrement avec le protocole NetFlow

| N | désignation | Référence type |
| --- | --- | --- |
| 1 | BASE COMMUTATEURS 48 PORTS GIGABIT compatible avec le parc existant |  |
|  | Boîtier | Rackable en armoire standard 19 Poucesx |
|  | 48 Ports Gigabit | Gigabit Ethernet |
|  | Administrable ssh |  |
|  | Ports Fibre Optique | 4 ports FO |
|  | Module FO | 4 modules FO |
|  | 2xCable réseau Fibre optique |  |
|  | Compatible Netflow |  |
|  | Garantie 3 Ans - Intervention sur site en J+1 / Réparation J+2 |  |

| N | désignation | Référence type |
| --- | --- | --- |
| 1 | BASE COMMUTATEURS 48 PORTS 10/100 compatible avec le parc existant |  |
|  | Boîtier | Rackable en armoire standard 19 Poucesx |
| 48 |  | Gigabit Ethernet |
|  | Administrable ssh |  |
|  | 2 Ports RJ 45 Gigabit | Type Gbic |
|  | 2 Module RJ 45 Gigabit |  |
|  | Compatible Netflow |  |
|  | Garantie 3 Ans - Intervention sur site en J+1 / Réparation J+2 |  |

| N | désignation | Référence type |
| --- | --- | --- |
| 1 | BASE BORNE ACCES WIFI compatible avec le parc existant |  |
|  | WIFI 802.11 a/b/g/n |  |
|  | Antennes Comprises | A préciser |
|  | Administrable ssh |  |
|  | Compatible Netflow |  |
|  | Garantie 3 Ans - Intervention sur site en J+1 / Réparation J+2 |  |
|  | OPTIONS |  |
|  | Prix des différentes Antennes possibles | Selon gains, portées, largeurs de faisceau ;;; |

## LOT N°3 : Imprimantes et traceurs compatibles avec le parc existant composé des operating system :
 Windows 7, 10, Debian, Mac OS X , Windows Serveurs 2008R2 / 2012/2016

| N | désignation | Référence type |
| --- | --- | --- |
| 1 | BASE IMPRIMANTE RESEAU pour 20 utilisateurs Laser Noir et Blanc compatible avec le parc existant |  |
|  | Format A4, A5, B5 |  |
|  | Production moyenne mensuelle 5 000 pages | 5 000 pages |
|  | Pics de production mensuelle | 10 a 15 000 pages |
|  | Résolution | 600x600 mini |
|  | Vitesse d'impression | 40 ppm mini |
|  | Mémoire | Permettant d’imprimer des PDF grande résolution Compatibilité avec les mémoires standard |
|  | Recto verso | Standard /intégré |
|  | USB | port USB 2.0 |
|  | Réseau | Ethernet 1100/1000 T (RJ45) |
|  | Prise en charge de supports divers | de 60 à 120 Grammes: papier d'en-tête Papier ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents |
|  | Bacs d’alimentation | 1 bac d'alimentation principal de 250/500 feuilles 2 bacs supplémentaires de 500 feuilles |
|  | Sécurité Cadenas Anti-Ouverture /Kit AntiVol | Si cela existe |
|  | Garantie 3 Ans - Intervention Réelle sur site en J+1 / Réparation J+2 |  |
|  | OPTIONS |  |
|  | 1 Pack complet de toner |  |
|  | Autres offres de garantie incluant l’ensemble des pièces de l’imprimante (Tambour …) |  |
|  | Possibilité d’échange standard | Si existant |
|  | Disque dur |  |
|  | Modèle supérieur avec caractéristiques | Impression 60 Pages par minute |

| N | désignation | Référence type |
| --- | --- | --- |
| 1 | BASE IMPRIMANTE RESEAU pour 20 utilisateurs Laser Noir et Blanc compatible avec le parc existant |  |
|  | Format A3, A4, A5, B5 |  |
|  | Production moyenne mensuelle 5 000 pages | 5 000 pages |
|  | Pics de production mensuelle | 10 a 15 000 pages |
|  | Résolution | 1200x1200 mini |
|  | Vitesse d'impression | En A4 35/40 ppm En A3 15 ppm |
|  | Mémoire | Permettant d’imprimer des PDF grande résolution Des plans type Autocad Des images Photoshop Compatibilité avec les mémoires standard |
|  | Recto verso | Standard /intégré |
|  | USB | USB 2,0 |
|  | Réseau | Ethernet 100/1000 T (RJ45) |
|  | Prise en charge de supports divers | de 60 à 200Grammes: papier d'en-tête Papier ordinaire, enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents |
|  | Bacs d’alimentation | 1 bac d'alimentation principal A4 de 250/500 feuilles 1 bac supplémentaire A3 de 500 feuilles |
|  | Sécurité Cadenas Anti-Ouverture /Kit AntiVol | Si cela existe |
|  | Garantie 3 Ans - Intervention Réelle sur site en J+1 / Réparation J+2 |  |
|  | OPTIONS |  |
|  | 1 Pack complet de toner |  |
|  | Autres offres de garantie incluant l’ensemble des pièces de l’imprimante (Tambour …) |  |
|  | Possibilité d’échange standard | Si existant |
|  | Disque dur |  |
|  | Modèle supérieur avec caractéristiques |  |

| N | désignation | Référence type |
| --- | --- | --- |
| 1 | BASE IMPRIMANTE RESEAU pour 20 utilisateurs Laser COULEUR compatible avec le parc existant |  |
|  | Format A3, A4, A5, B5 |  |
|  | Production moyenne mensuelle 5 000 pages | 5 000 pages |
|  | Pics de production mensuelle | 5 a 10 000 pages |
|  | Résolution | 1200X1200 mini |
|  | Vitesse d'impression | En A4 35/40 ppm Noir et Blanc En A3 15 ppm Noir et Blanc En A4 15 ppm Couleur En A3 10 ppm Couleur |
|  | Mémoire | Permettant d’imprimer des PDF grande résolution Des plans type Autocad Des images Photoshop 256 Mo mini.Compatibilité avec les mémoires standard |
|  | Recto verso | Standard /intégré |
|  | USB | port USB 2.0 |
|  | Réseau | Ethernet 100/1000 T (RJ45) |
|  | Prise en charge de supports divers | de 60 à 180 Grammes: papier d'en-tête Papier ordinaire, enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents |
|  | Bacs d’alimentation | 1 bac d'alimentation principal A4 de 250/500 feuilles 1 bac supplémentaire A3 de 500 feuilles |
|  | Sécurité Cadenas Anti-Ouverture /Kit AntiVol | Si cela existe |
|  | Garantie 3 Ans - Intervention Réelle sur site en J+1 / Réparation J+2 |  |
|  | OPTIONS |  |
|  | 1 Pack complet de toner |  |
|  | Autres offres de garantie incluant l’ensemble des pièces de l’imprimante (Tambour …) |  |
|  | Possibilité d’échange standard | Si existant |
|  | Disque dur |  |
|  | Modèle supérieur avec caractéristiques |  |

| N | désignation | Référence type |
| --- | --- | --- |
| 1 | BASE TRACEUR RESEAU JET D’ENCRE COULEUR compatible avec le parc existant |  |
|  | Format A0, A2, A1, A3 et ROULEAU pour Banderoles |  |
|  | Production moyenne mensuelle | 800 A0 |
|  | Pics de production mensuelle | 1500 A0 |
|  | Résolution | 1200x1200mini |
|  | Vitesse d'impression | Mode Qualité A0 papier couché =6/10 Mn A0 papier brillant =10/15 Mn A0 papier photo brillant =15/20 Mn Mode économique A0 papier couché =3/5 Mn |
|  | Mémoire | Permettant d’imprimer des PDF A0 grande résolution Des plans type Autocad Des images/Montage Photoshop 512 Mo mini Compatibilité avec les mémoires standard |
|  | Recto verso | Standard /intégré |
|  | USB et/ou Firewire | USB 2.0/IEEE-1394a |
|  | Réseau | Ethernet 10/100/1000 T (RJ45) |
|  | Prise en charge de supports divers | de 60 à 300 Grammes: Papier ordinaire Papier couché Calques divers Papier Vélin Papier photo Papier type Canson blanc et couleurs Banderoles |
|  | Alimentation | A0 Manuel et Rouleau |
|  | Sécurité Cadenas Anti-Ouverture /Kit AntiVol | Si cela existe |
|  | Garantie 3 Ans - Intervention Réelle sur site en J+1 / Réparation J+2 |  |
|  | OPTIONS |  |
|  | LOCATION SUR 4 ANS |  |
|  | 1 Pack complet de toner |  |
|  | Autres offres de garantie incluant l’ensemble des pièces de l’imprimante |  |
|  | Possibilité d’échange standard | Si existant |
|  | Disque dur |  |
|  | Modèle supérieur avec caractéristiques |  |

# Pénalités pour retard ou Non-conformité

Voir Cahier des clauses particulières et générales (CPG)

# Respect des Normes en vigueur

Le Code des Marchés Publics rend obligatoire la référence aux "normes françaises homologuées", pour les marchés des collectivités publiques. La décision CEE 87/95 a étendu le champ des homologations aux "normes et pré normes européennes".

### Unité centrale

L'unité de traitement doit être en mesure d'exploiter des données dans les jeux de caractères définis par les normes françaises : NF Z 62-401,  NF Z 62-021 et NF Z 62022.

Le codage des informations doit utiliser de préférence le jeu de caractères ASCII étendu (8 bits), conformément à la norme expérimentale française : NF Z62-401.

Une préférence sera accordée aux claviers capables de générer le jeu de caractères défini par les normes françaises : NF Z 62-061 et NF Z 62-022. Toutefois, si cette condition n'est pas satisfaite, le soumissionnaire doit indiquer de quelle façon son clavier permet de générer l'ensemble des caractères européens.

### Ethernet TCP/IP

Les systèmes à connecter au réseau local doivent offrir un accès ouvert. Il convient de se référencer aux spécifications publiques : MIL-STD-1777 et MIL-STD-1778.

Pour les normes, voir également Cahier des clauses particulières et générales (CPG

# Généralités

- Les produits devront être ouverts : facilité d'intégration et de communication avec des applicatifs du monde de la mini-informatique et du monde de la micro-informatique (liens avec des tableurs, traitements de texte, outils graphiques, ...)

- La solution proposée devra pouvoir intégrer toutes les normes et standards de communication en réseau (nommément Ethernet 802.3, 802.11, TCP/IP, NFS).

- Le candidat précisera les conditions techniques et financières   selon lesquelles l’école d’architecture de Paris La Villette pourra bénéficier des évolutions des systèmes proposés dans le présent appel d'offres.

- Il est essentiel que l'indépendance de l'établissement soit assurée. Le fournisseur ne doit en aucun cas pouvoir arrêter unilatéralement le système. Celui-ci s'engage à ce que le système ne comporte aucun programme ou séquence d'instructions dont l'activation (ou la désactivation) puisse altérer de façon délibérée le bon fonctionnement du système.

- Les prestations de maintenance ainsi que les périodes de garantie ne débuteront qu’à la date d’admission des équipements. Durant la période courant de la date de livraison jusqu’à la date d’admission, les équipements seront sous la responsabilité du titulaire du marché. Le titulaire devra contracter une assurance pour les équipements livrés couvrant tout sinistre pouvant intervenir entre la date de livraison et la date de la réception définitive. Ce dernier en assurera la maintenance de façon à permettre le déroulement normal des phases de paramétrage, de formation, test et d’exploitation.

# Câbles, Documentation et Pilotes

Le candidat devra obligatoirement fournir :

- Les fiches détaillées des équipements proposés (Type de Bios, Nombre de connecteurs ISA, PCI, AGP, USB, de ports //, série …) fournies sur support papier et numérique.

- les câbles internes et externes nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble

- la documentation des produits proposés

- l’ensemble des pilotes nécessaires, y compris dans le cas ou les machines seraient livrées sans système d’exploitation.(conformes à la demande de compatibilité du parc)

# Application de la Garantie

La garantie des prestations s’exerce conformément aux conditions fixées à l’article 23 du CCAG « fournitures courantes et services ».

Le matériel, y compris les accessoires et périphériques sont garantis 3 ans sur site en J+1 pour les micro-ordinateurs, pièces, main d’œuvre et déplacements compris, contre tout vice de fabrication ou défaut de matière, et ceci pendant la durée de garantie précisée dans le CCTP, à compter du jour de la date d’admission, ou, le cas échéant, de mise en service de la fourniture.

D’autres garanties complémentaires peuvent être proposées au cas par cas. Par exemple :

intervention en 4 heures, une garantie sur 5 ans, vol ou dégradations.

Les candidats préciseront le type de garantie proposée (retour atelier ou

maintenance sur site), et auprès de qui est contracté l’extension de garantie de 3 ans demandée (titulaire, fournisseur intermédiaire, constructeur ) ainsi que les délais d’intervention.

La réparation des matériels, en cas de fonctionnement défectueux, intervient à la demande de la personne publique sur le site d’implantation du matériel. Le titulaire dispose d’un délai d’intervention d’un jour franc, en ce qui concerne les micro-ordinateurs, hors samedi, dimanche et jours fériés à compter de l’appel de

la personne publique. L’intervention se situe dans la plage horaire de 9 heures à 17 heures.

Si la durée d'indisponibilité d’un micro-ordinateur excède 5 jours ouvrés à compter de la demande d’intervention, le titulaire s'engage à mettre à disposition de la personne publique un matériel de remplacement possédant des caractéristiques au moins équivalentes au matériel indisponible.

La garantie souhaitée est un dépannage sur site et non un envoi ou un enlèvement vers le fabricant ou le fournisseur.

La durée de garantie de chaque matériel proposée par le titulaire doit                  s’appliquer intégralement et ce sans tenir compte de la date d’échéance de fin de marché.

- Ils préciseront Obligatoirement la liste des pièces couvertes par la garantie au cas ou ce ne serait pas un ensemble (unité centrale, moniteur, imprimantes, pièces détachées…). dans le cas contraire, il leur appartient de faire une proposition de garantie élargie les y intégrant impérativement.

- Une lettre du constructeur indiquant qu’en cas de cessation d’activité du titulaire, celui-ci serait a même de reprendre a son profit le service après-vente serait considérée comme un plus Ceci afin de pouvoir en dernier recours, se retourner vers le constructeur en cas de défaillance du titulaire.

NB : Pour toutes les imprimantes, le prix de tous les composants devant être changés régulièrement comme par exemple les photoconducteurs, tambours, ou fours … doit être clairement indiqué avec chaque modèle ainsi que la fréquence habituelle de ces changements et leur prise en charge ou non dans le cadre de la garantie de 3 ans

Cette garantie devra dans la mesure des possibilités offertes par le constructeur, les y intégrer

En cas de proposition de garantie « retour atelier », les réponses des candidats

décrieront les dispositions offertes afin de faciliter l’application de cette dernière. 
La mise en place par les candidats de navettes pour la récupération du matériel

défectueux ou la mise à disposition de matériels de secours sera considérée comme

un plus.

Il est demandé aux soumissionnaires de procéder à la mise en œuvre d’un système

d’identification du fournisseur, sur chaque matériel livré, incluant a minima sur une étiquette apposée sur chaque élément fourni :

- Ecole nationale supérieure d’Architecture de Paris La Villette

- Le nom du fournisseur :Son N° de Téléphone

- Le service de garantie (si autre que le fournisseur)

- La référence matériel : Modèle – N° de Série UC – code éventuel de garantie

- La Date limite de fin de garantie

Ceci afin de faciliter les opérations de maintenance.

# Présentation de la réponse détaillée

Chaque fonctionnalité de ce C.C.T.P. devra faire l’objet d’une réponse précise de la

part du fournisseur qui s’engagera sur chacun des paragraphes de ce cahier des

charges en indiquant si les fonctionnalités existent ou non.

Il indiquera explicitement les points pour lesquels son offre ne propose pas de

réponse.

# ARTICLE 9 : Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de leurs études, les candidats pourront s’adresser /

Pour les renseignements administratifs :
Correspondants :

Paul Astruc (paul.astruc@paris-lavillette.archi.fr)

01 44 65 23 06

01 44 65 23 07

Pour tout renseignement technique, veuillez contacter :

Barmak.lahiji(barmak.lahiji@paris-lavillette.archi.fr)

01 40055644